## Slide 1
abacus team: lean management

## Slide 2
abacus eWall — Entwicklungsgeschichte
2021 → 2027
2021
Pre-abacus eWall — Schuhkarton-Standard
Vorgeschichte
Produktion in China, “Schuhkarton” - Charger, aber mit Touch Screen, Modbus, Lastmanagement und ext. MID!
Grundlage für eigene Weiterentwicklung
[ Bild ]
2022
Charger im Cabinet
Lernphase
Charger vollständig im Schrank verbaut, wodurch die Box in der Garage entfällt,
aber Kommunikation zum EV fehleranfällig wg unbestimmter Kabellänge
2024
Charger im Dummy Socket
Produktreife
Charger in Dummy-Steckdose verlegt
Eigenen Smart Meter entwickelt
WiFi-Probleme in Tiefgaragen erkannt
Energiemessung direkt im Charger integriert > vollständige Verschweissung nötig >CE Problem
2026
Charger in Gun
Aktuell
Charger direkt in Ladepistole verlagert
Energiemessung in MID-Zähler im Cabinet
ISO 15118-20 ins System aufgenommen > kleinster 3ph bidi-Charger der Welt
2027
Gesamtsystem mit ISO 15118-20
Ziel
BEMS + Smart Charger + Bidi Adapter + Tester
ISO 15118-20 vollständig integriert, kann V2G
Herstellerübergreifend, Ziel: EU-konform ab 1.1.2027
Von der Lernphase zum Massenmarkt-Stack. Mit jeder Iteration wurde ein konkretes Problem gelöst.
…

## Slide 3
EU-Strategie: AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, EU 2023/1804) plus der darauf folgende delegierte Rechtsakt EU 2025/656
ISO 15118-20 für alle!
ab 1. Januar 2027
EV-Batterien nicht nur als Verbraucher — sondern als dezentrale Energieassets im europäischen Stromsystem.
ISO 15118-20 = ein Neuanfang für alle Wallboxhersteller, wodurch abacus eWall ganz vorne mitspielen kann
Unser abacus-Ansatz liegt exakt auf EU - Linie
Herstellerübergreifendes Smart Charging & V2G für den europäischen Massenmarkt
PV-Überschuss
Eigenverbrauch maximieren — EV nimmt überschüssigen Solarstrom auf, bevor er ins Netz geht.
Peak Shaving
Lastspitzen kappen — Batterie entlädt in Spitzenzeiten, reduziert Netzentgelte und Lastspitzenkosten.
Netzdienlich
Regelenergie & Frequenzstützung — koordinierter Abruf über BEMS, vermarktet am Energiemarkt.
V2G / V2H
Bidirektionale Rückspeisung ins Gebäude oder Netz — Tiefgarage als virtuelles Kraftwerk.
Kommunikationsarchitektur
Energie-
Markt
abacus
BEMS
ISO 15118-20
Charger
EV
Batterie
OCPP 2.1
Proprietär
ISO 15118-20
Die deutschen OEMs bauen die teure DC-Nische, abacus baut den Massenmarkt-Stack.

## Slide 4
snail vs flash charging
Nobrainer
Home charging is king!

## Slide 5
Produktstruktur & Betrieb
technical structure
business strategy
Market Value
5-50 mio€
vertically
horizontally
BEMS
abacus eControl
Smart Meter
Garagen-computer
Cabinet
Charger & Socket
User Screen
Billing SW
Tester HW
Bidi- adapter
Install SW
Bidirex
Real estate fund1
NEXT
Real estate fund2
Elli-VW
enbw
e.on
Vonovia
20-999 mio€
Link zu Energie-Erklärung

## Slide 9
Link zu Energiesim
Abacus eControl Simulator - Der Simulator bildet die spätere Steuerungslogik von abacus eControl bereits heute softwareseitig ab. In der Serienversion werden die aktuell manuell gesetzten Simulationsparameter automatisch über reale Schnittstellen und angeschlossene Geräte bereitgestellt.
✅ Kernalgorithmen bereits implementiert
✅ Optimierung von Lade-, Entlade- und Netzstrategien
✅ Simulation unterschiedlicher Markt- und Netzszenarien
✅ Spätere Anbindung an Smart Meter, Wallboxen und Energiemarktdaten über Schnittstellen
✅ Übergang von manueller Parametrisierung zu vollautomatischem Echtzeitbetrieb

## Slide 10
Powerprovider Deutschland AG
Systemwert EV-Steuerung
Aufgabe: Was kann ein nationaler Aggregator (fiktiv: Powerprovider Deutschland AG) einsparen und verdienen, wenn abacus eWall alle EV in Deutschland koordiniert und auf ihre Batterien zugreift? Simulation für zwei Tagesszenarien:
▸ 40 Mio. EV (Vollausbau)
▸ Flexibilität je EV: 20–40 kWh
▸ Nationaler EV-Speicher: 800–1.600 GWh
▸ Aktiv/Tag: 100–300 GWh
▸ Lade-/Entladeverlust: 10%
▸ EUA: 77 €/t CO₂ | Gas CCGT: 0,35 t/MWh
☀ Windiger Sommer-Sonntag
⚡ Absoluter Durchschnittstag
Sommer-Sonntag
Durchschnittstag
VOLUMEN & FLEXIBILITÄT
Stromverbrauch Deutschland
1.050 GWh
1.360 GWh
abacus nimmt mittags auf
150 GWh
50 GWh
Abends nutzbar (nach Verlusten)
135 GWh
45 GWh
Vermiedene Wind/PV-Abregelung
100 GWh
30 GWh
SYSTEMEINSPARUNGEN
Verm. Abregel-/Redispatchkosten
5 Mio. €
1,5 Mio. €
Eingesparte variable Gaskosten
11,5 Mio. €
3,8 Mio. €
Eingespartes CO₂
47.250 t
15.750 t
Eingesparte CO₂-Zertifikate
3,6 Mio. €
1,2 Mio. €
HANDELSERGEBNIS (EPEX-Arbitrage)
Mittagseinkauf / neg. Preis
+3,0 Mio. €
−1,3 Mio. €
Abendverkauf
+16,2 Mio. €
+4,5 Mio. €
EPEX-Handelsergebnis brutto
19,2 Mio. €
3,2 Mio. €
GESAMTWERT FÜR POWERPROVIDER
Tagesgesamtwert
≈ 39 Mio. €/Tag
≈ 10 Mio. €/Tag
Parameter
So.
Ø
Mittags-
preis
−20 €/MWh
25 €/MWh
Abend-
preis
120 €/MWh
100 €/MWh
Spread
140 €/MWh
75 €/MWh
CO₂/MWh
(CCGT)
0,35 t
0,35 t
Gas-Brennstoff-kosten
85 €/MWh
85 €/MWh
Abregel-
verg.
50 €/MWh
50 €/MWh
EUA/t CO₂
77 €/t
77 €/t
Ergebnis: An einem windigen Sommer-Sonntag erzeugt abacus als nationales EV-Speicherkraftwerk rund 39 Mio. € Tageswert - am Durchschnittstag ca. 10 Mio. € (bis ca 2035 ohne bidi, Sonne überwiegt Wind in Zukunft bei Weitem). FCR und aFRR und Reservevermeidung können nochmal ca 3mio€/Tag ausmachen.
Wind und PV werden nicht abgeregelt, Gas am Abend verdrängt, CO₂-Zertifikate eingespart und der Preisspread vom billigen Mittag in den teuren Abend arbitriert. Der Tagesgesamtwert ist der modellierte wirtschaftliche Gesamtnutzen, den ein nationaler Aggregator durch die intelligente Steuerung aller verfügbaren EV-Batterien an einem Tag erzielt. Er umfasst die Summe aus vermiedenen Abregel- und Brennstoffkosten, eingesparten CO₂-Kosten sowie Erlösen aus der zeitlichen Strompreis-Arbitrage.

## Slide 11
Abacus eControl — Wachstumsszenario & Unternehmensbewertung 2030–2050
Modellrechnung · nicht Prognose
Modellrechnung zur Illustration Die nachfolgende Modellrechnung dient ausschließlich der Illustration eines konservativen Wachstumsszenarios für abacus in Deutschland. Ausgangspunkt ist die simulierte volkswirtschaftliche Einsparung eines fiktiven Powerproviders durch die intelligente Steuerung bidirektionaler Elektrofahrzeuge (u. a. vermiedene Redispatch- und Abregelungskosten, reduzierte Gaskraftwerksnutzung, geringere CO₂-Kosten sowie Arbitrage am Strommarkt). Methodik: Basis: Durchschnittstag (o. bidi) mit 10,00 Mio. €/Tag Systemwert (Folie 9). Je Jahr wird der wirtschaftliche Nutzen pro gesteuertem Fahrzeug abgeleitet. Davon entfällt ein Anteil auf die von abacus gesteuerten Fahrzeuge; multipliziert mit dem vertraglichen Erfolgsanteil ergibt sich Umsatz und Nachsteuergewinn. Bewertung durch Multiplikation mit dem angenommenen KGV
Jahr
bidi-EV
Anteil an 40mio EV
abacus
Marktanteil daran
abacus
gesteuerte EV
Herleitung Systemwert: 10,00 Mio.€/Tag ÷ 10 Mio.EV × 365 = 365€ je EV in 2030
Provider-
Systemwert/Jahr
abacus-
Anteil
abacus-
Umsatz/Jahr
Netto-Steuer-
Marge
abacus Nachsteuer-
Gewinn/Jahr
KGV
abacus
Marktwert
2030
1 %
1 %
4.000
1,46 Mio. €
35 %
0,51 Mio. €
50 %
0,26 Mio. €
40
10 Mio. €
2035
5 %
1,5 %
30.000
320 €
9,58 Mio. €
32 %
3,07 Mio. €
55 %
1,69 Mio. €
35
59 Mio. €
2040
15 %
2,00 %
120.000
274 €
32,85 Mio. €
30 %
9,86 Mio. €
60 %
5,91 Mio. €
30
177 Mio. €
2045
40 %
2,50 %
400.000
228 €
91,25 Mio. €
27 %
24,64 Mio. €
65 %
16,01 Mio. €
25
400 Mio. €
2050
100 %
3,00 %
1.200.000
183 €
219 Mio. €
25 %
54,75 Mio. €
70 %
38,33 Mio. €
20
767 Mio. €
365 €
plugged bidi-EV
in DE
400.000
2.000.000
6.000.000
16.000.000
40.000.000

## Slide 12
Im Simulator enthalten: EPEX-Arbitrage
+ vermiedene EE-Abregelung/Redispatch mit 50 €/MWh
+ vermiedene variable Gaskosten
+ vermiedene CO₂-Zertifikate
Noch nicht berechnet | Bedeutung
FCR | Vergütung für Frequenz-Bereitschaft
aFRR Leistung | Vergütung für bereitgestellte Sekundärregel-Leistung
aFRR Arbeit | Vergütung für tatsächlich aktivierte Regelenergie
mFRR | Minutenreserve / tertiäre Regelenergie
voller Redispatch-Kostenblock | aktuell nur EE-Abregelung × 50 €/MWh, nicht gesamte 3-Mrd.-Logik
Netzreserve-Kraftwerke | Reservekraftwerke, die wegen Engpässen bezahlt werden
Countertrading | grenzüberschreitende Engpassbewirtschaftung
vermiedener Netzausbau | Leitungen, Trafos, Ortsnetze, Umspannwerke
vermiedene Netzverluste | weniger Transport über lange Strecken
Peak-Shaving im Verteilnetz | reduzierte Lastspitzen in MFH/Tiefgaragen
Kapazitätswert | weniger Bedarf an neuen Backup-/Gaskraftwerken
Intraday-Optimierung | kurzfristige Preis- und Prognosekorrekturen
Bilanzkreis-/Ausgleichsenergie-Wert | bessere Fahrplantreue, weniger Ausgleichskosten
regionale Flexibilitätsmärkte | lokale Netzflexibilität für VNB
Blindleistung / Spannungshaltung | netzdienliche Wechselrichterfunktionen
Schwarzstart / Resilienz | Sonderwert, schwer monetarisierbar
Batteriedegradation | Kostenabzug je Zyklus/kWh
Verfügbarkeitsquote real | wie viele EV wirklich eingesteckt/freigegeben sind
Präqualifikation / Marktannahme | wie viel Leistung tatsächlich vermarktbar ist
Die Deutschen Netzentgelte belaufen sich auf >35mia€/Jahr
35 Mrd. € Netzentgelte
████████████████████████████
3,65 Mrd. € bereits modelliert
███
Ca. 30 Mrd. € potenzieller weiterer Systemkostenblock
████████████████████████

## Slide 13
hardware presentation

## Slide 14
Link zu abacus server